Salt tåge test af Prolan.

Dette for at informere dig om, at vi nu er færdige med testen af ProLan Grease/fedt og vi har sammenlignet med andre fedt typer til formålet.

Den primære funktion jeg krævede fra en sådan fedt type var dets evne til at beskytte/behandle rust fundet på M12 boltesamlinger installeret i et kystnært område.

Testen udføres sammen med specielle kommercielt udførte beskyttelses hætter produceret af Radoloid(Tysk virksomhed). Hætter sælges her i Danmark af Cobalch A/S. (http://www.cobalch.dk/).

Hætterne fyldtes med Prolan Grease og derefter monteres de på boltesamlinger.

Disse samlinger blev derefter udsat for en accelereret salt tåge test. Testen udførtes også ved en forhøjet temperatur(70 grader Celcius) for at accelerere korrosionsprocessen.

En uges test er dermed, at sammenligne med en standard 4 uges salt tåge test.

Test udført hos Danfoss A/S.

This is to inform you I'm now finished with testing of the Prolan Grease having compared it to other grease types.

The primary function I needed from such a grease was its ability to treat surface rust found on M12 threaded studs and nuts installed in coastal environments.

The tests carried out with Prolan grease were together with special commercially produced protective caps produced by Radoloid (German company) sold here in Denmark by Cobalch A/S (http://www.cobalch.dk/).

The caps were filled with Prolan grease then fitted to the threaded stud/nut assembly.

The assemblies were then subjected to an accelerated salt mist test. The test was conducted at elevated temperatures (70 degrees C) to accelerate the corrosion process.

One weeks testing is approximately the equivalent of some other standard 4 week salt mist tests.

Samlinger med Prolan/Beskyttelses hætter og uden Prolan/Beskyttelses hætter blev testet. 
Assemblies with Prolan/Protective Caps and without Prolan/Protective Caps were tested.

Samlinger med Prolan/Beskyttelses hætter viste ingen tegn på korrosion.....

Assemblems with Prolan/protective Caps showed no sign on corrosion …..

........sammenlignet med, ubehandlede samlinger havde rød rust på møtrik og hele overfladen.

........where as, untreated assemblies had red rust on the thread and nut surfaces.

Prolan Grease/fedt var den mest bevægelige af de forskellige fedttyper ved den forhøjede

temperatur og den viste den bedste indtrængning, i de testede samlinger.

Derudover udførtes der en test hvor Prolan Grease/fedt blev påført på den tidligere ubeskyttede samling – hvor der var tydelige tegn på rød rust overalt. Dette for at teste Prolan’s effektivitet på en allerede startet korrosion.

Denne samling blev udsat for en temperatur og salt test ved ca. 55 Grader Celcius.

Testens resultat ser herunder – rusten er stoppet.

The Prolan grease was the most fluid of the grease types tested at the elevated temperatures and showed the best penetration of the bolted joint. A further test was conducted where Prolan grease was now applied to the previously untreated threaded stud assemblies (red rust present) to evaluate Prolans effectiveness in treating exisiting corrosion. The assembly was subjected to a temperature of approximately 55 degrees C. Prolan gave the following result – THE RUST STOPPED

Venligst bemærk, at denne test var målrettet på mange forskellige fedt typer og deres evner som korrosionsbeskyttelse ved forhøjede temperaturer i et korrosivt/kystnært miljø.

Vi anvender nu ProLan/Grease/fedt til alle vore systemer og det sendes ud til opdatering/opgradering i hele verden.

preventative qualities of several types of grease at elevated temperatures.

Please note the tests and results shown here were aimed at evaluating the corrosion

Test er lavet af kunde som ikke må oplyses, men vi må godt vise test.

The test is made from a customer that is anonymous (because of their circumstances) but we are allowed to show test.

Contact phone: 861-7237